## Slide 1
01
北邮 · 雏燕计划 · 项目介绍
先声 Warnfirst
安全优先的第一视角语音助理
让视障者在「看懂」之前，先「不受伤」
周鹏飞（信息工程·大二） 伍明睿（信息工程·大二） 何嘉乐（人工智能·大二）
刘一栋（人工智能·大二） 陈佳欣（英语·大一）
2026 年 10 月 31 日

## Slide 2
先声 Warnfirst · 北邮雏燕计划 · 项目介绍
02
01 问题
视障者每天要问的，其实是两类问题
· 找东西：我右手边是什么？桌上有没有我的杯子？
· 走一段不熟的路：前面能走吗？脚下有台阶吗？
– 这两类问题中，第二类一旦答错或答晚，代价不可逆。
现有工具各自缺一块
读屏软件：只读屏幕，不读环境
导航应用：给路线，不给「此刻脚下」的判断
多模态助手：能描述画面，但所有回答抢同一条声道
长回答说到一半时，危险提示根本插不进去
所以真正缺的
不是「能不能看懂画面」
而是「该先说哪句、
什么时候必须打断」

## Slide 3
先声 Warnfirst · 北邮雏燕计划 · 项目介绍
03
02 我们的答案
一条声道，一个先说者：把「安全」当作硬约束而不是加分项
· 手机 / 头盔多视角采集 → 多模态模型理解环境 → 单一语音通道输出
· 三条观察线各自独立跑：场景与地点、场景内变化、用户提出的要求
· 安全通路独立于这三条线，随时可以抢占声道
三条设计原则（先定原则，再写代码）
安全不可加权
危险判断不是打分表里的一项。宁可让用户先停下等确认，也不冒险推进。
宁误报，不漏报
误报只是烦人，漏报会伤人。不确定且用户正在移动时，倾向减速或停下。
看不清就拒答
保留「未知」，允许事后修订；不把追问出的猜测写成事实。

## Slide 4
先声 Warnfirst · 北邮雏燕计划 · 项目介绍
04
03 系统结构
三条观察线 + 一条安全通路，共用一个声道
输入
手机摄像头 / 头盔三摄（前·左·右） 只给定性运动描述，不给坐标
理解
场景与地点 · 场景内变化 · 用户要求 多模态模型 + 图片记忆 + 可撤回记忆
输出
单一语音通道 安全提示优先，其余回答排队
安全通路（独立、最高优先级）
危险检测 → 生成预警 → 抢占声道。这条路径不经过其他三条线的排队逻辑，因为「停下，前面有台…」被截断本身就会造成伤害。
所有算法在当前版本运行在电脑端；手机只负责采集与播报。头盔三摄的驱动与同步尚未落地，现有成绩均来自仿真与录制的三视图。

## Slide 5
先声 Warnfirst · 北邮雏燕计划 · 项目介绍
05
04 技术点一
空间记忆：区域身份是「可修订的假设」，不是一次性判决
· 输入前 / 左 / 右三视图，先切出主体区域，再单独记录边界组与边界观察
· 边界与未知显式保留：没看清楚的，就不写进已知
· 图片记忆只回答一个保守问题：两张图是否共享同一块表面（SIFT + RANSAC 单应，内点阈值偏严）
· 同一房间的毫无共同表面的两个角落，我们选择「不合」，而不是猜着合
· 每次修订保留原图、时间与旧版本，误合并可以被撤回
前 · 左 · 右
同光心三向视图
主体区域
粗粒度地点，可以说出口
边界组 / 未知
显式保留，不猜着归并
这些机制的作用不是提高分数，而是让「改错」有成本可计、有痕迹可查。研究链路目前未接入实时助理。

## Slide 6
先声 Warnfirst · 北邮雏燕计划 · 项目介绍
06
05 技术点二（当前研究主线）
单一语音通道的调度：把「策略之争」变成可回放的实验
· 一条声道，多个候选语句：谁先说、要不要打断、被打断的怎么续
· 反事实回放：同一批候选与到达时刻，喂给不同调度策略，差异只可能来自策略本身
· 工作量扫描：27 个到达率组合 × 24 个随机种子 × 3 种策略，全部带种子可复现
· 指标分开计：危险行「真丢失」「严格丢失」「被去重抑制」不是同一个数
策略 | 严格丢失>0 的格子 | 最高危险漏报 | 被打断的回答
safety-first（现用） | 0 / 27 | 0.0% | 11–99
safety-first（旧冷却） | 18 / 27 | 4.9% | 11–96
fifo（基线：不打断不去重） | 27 / 27 | 36.4% | 0

## Slide 7
先声 Warnfirst · 北邮雏燕计划 · 项目介绍
07
06 一次被自己的工具推翻的结论
我们原本相信「安全优先」更好——它只对了一半
· 工具跑出的第一组真实数据里，安全策略和基线在「危险被漏掉」这一项上打平了
· 拆开看才发现：1.5 秒的「同类冷却」不看文本，把另一条完全不同的危险当成重复吞掉
– 「小心，前方有人靠近」播完 15 毫秒后，「小心，右边有台阶」被静默丢弃
· 改成按文本去重后，同一个 27 格扫描里危险漏报归零
 | 改前（按类型冷却） | 改后（按文本去重）
27 格中严格丢失>0 | 18 格 | 0 格
最高危险漏报率 | 4.9% | 0.0%
代价（每 288 次回答） | — | 多打断 0.33 次
我们的体会
能证伪自己的评测，比能证明自己的评测值钱。

## Slide 8
先声 Warnfirst · 北邮雏燕计划 · 项目介绍
08
07 目前的位置
做到的和没做到的，一样多
已经做到 | 还没做到
粗粒度区域查询 44/44（开发集，非独立验收） | 边界召回仅 4/13
三视图记忆链路可离线复现：种子、输入哈希、失败样本全留 | 区域身份误合并 8.96%，同区域不同组仍会拆开
固定区域查询 22/44，可选事后修复 27/44（分别计分） | 修复本身会引入新错误，净收益尚未为正
语音通道：27/27 格无严格漏报，基线 27/27 格均有漏报 | 真机危险漏报率仍是 0 个数据点
人工审核网站：97 样本 / 292 帧，记录拒绝理由 | 只有一名使用者、两个户型，n=1，不构成泛化证据
我们不把开发集上的数字写成验收结论。上表左列每一项都有对应的失败样本留在仓库里。

## Slide 9
先声 Warnfirst · 北邮雏燕计划 · 项目介绍
09
08 工程底子
一个能反复出数、也能反复出错的实验台
· TypeScript 服务与 Agent 约 138 个文件；Python 仿真与评测脚本 64 个
· AI2-THOR / ProcTHOR 生成带真值的室内 episode（帧 + 位姿 + 房间标签），真值从不喂给被测模块
· 手机浏览器即可试用：HTTPS + 本地 CA、语音输入、语音播报、按回声基线自适应的打断
· 测试覆盖：危险线与仲裁 37 项、记忆 75 项、视觉管线 61 项；付费模型调用不进回归套件
· 每个实验保留原始模型响应、输入哈希与失败样本，包括没有成功的那些
仓库旧标识为 first-sight，历史实验数据沿用 first-sight-* 协议名（如 first-sight-place-pairs-v1），改名不改历史结果的键。

## Slide 10
先声 Warnfirst · 北邮雏燕计划 · 项目介绍
10
09 团队
五个人，三种专业，各自对自己那块负责
成员 | 专业 / 年级 | 负责
周鹏飞 | 信息工程 · 大二 | 项目负责；语音通道调度与策略评测，整体联调
伍明睿 | 信息工程 · 大二 | 采集链路与硬件：摄像头、方向模块、标定与同步
何嘉乐 | 人工智能 · 大二 | 视觉理解与区域 / 边界算法，拒答与未知的处理
刘一栋 | 人工智能 · 大二 | 评测体系、数据集与仿真环境，指标与统计口径
陈佳欣 | 英语 · 大一 | 用户访谈与无障碍文案，英文文献综述与对外材料
分工按当前实际投入列出，可随研究阶段调整；每个人的工作都对应仓库里可核查的提交与实验记录。

## Slide 11
先声 Warnfirst · 北邮雏燕计划 · 项目介绍
11
10 我们清楚的风险
先说短板，免得它以后变成返工
样本只有一个人
所有成绩来自一名使用者的录制与仿真。没拿到多人、多户型、盲审，就不能声称泛化。
输入条件和现实不一致
研究用的是同步三视图，现实里只有单摄窄视野、顺序转动、无法测距。
硬件还没落地
头盔三摄只做到接口预留；采集驱动、标定、时钟同步都还没验证。
模型本身不可控
同一输入两次回答可能不同；我们的做法是固定协议、保留原始响应，而不是反复挑结果。

## Slide 12
先声 Warnfirst · 北邮雏燕计划 · 项目介绍
12
11 如果加入雏燕：十二个月
每一季都有「可被推翻」的产出，而不是「又加了一个模块」
阶段 | 要回答的问题 | 产出
2026.11–2027.01 | 危险提示在真机上到底漏多少？ | ≥3 个户型、≥2 名视障使用者的独立集；危险线首个真机漏报率数据点
2027.02–04 | 边界与身份能不能从 4/13 往上走？ | 固定主指标 + 盲审流程；误合并与修复净收益首次同时为正或明确证伪
2027.05–07 | 仿真成绩能不能迁移到真实头盔？ | 三摄采集、标定与同步打通；域差异首次量化；语音通道的中间策略（限长压缩、摘要续播）
2027.08–10 | 这套东西对真实用户是否有用？ | 10+ 人次端到端试用；论文初稿 / 专利交底书各一份

## Slide 13
先声 Warnfirst · 北邮雏燕计划 · 项目介绍
13
12 希望得到的支持
我们缺的不是想法，是外部约束和真实场景
方向把关
空间记忆与语音调度，哪条作主线更容易做出可发表的结果——这个判断我们现在做不了。
模型调用与算力
多模态模型的调用额度，用于固定协议的重复实验，而不是反复挑好结果。
硬件与场地
三摄 + 方向模块的采购与支架；一间可布置台阶、门、走廊的室内测试空间。
真实用户渠道
视障使用者的接触渠道（特教学校、残联、无障碍社群），用于访谈与试用。

## Slide 14
14
先声 Warnfirst
一个人走路的底气，
不该来自「大概没事」。
谢谢，欢迎导师指出我们哪里想错了。
仓库：github.com/fei520520/111（历史标识 first-sight）
本 PPT 由 scripts/build-chuyan-deck.py 生成，数据口径见 docs/research/